Перечень

исходных данных, необходимых для разработки Плана ЛРН

для объекта __________________

(для каждого объекта по отдельности)

- Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О.  руководителей.

- Тип объекта (АЗС, нефтебаза, НПЗ, продуктопровод, порт, перегон и т.д.)

- Характер деятельности, связанной с обращением нефтепродуктов (хранение, транспортировка, переработка по маркам нефтепродуктов).

- План-схема промышленных площадок (масштабированная с экспликацией всех обозначений и расшифровкой всех зданий и сооружений, отображением информации о техническом исполнении площадок (покрытие площадки, наличие отбортовок, обвалования, резервных резервуаров, канализации, ливневых желобов, очистных сооружений)).

- Ситуационный план расположения объекта с экспликацией и в масштабе.

- Принципиальная технологическая схема с обозначением основного технологического оборудования.

- Генеральный проектировщик, генеральный подрядчик по строительству.

- Площадь территории всего комплекса сооружений, м2, сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах (площадь объекта, м2; размер санитарно-защитной зоны, м2).

- Начало строительства, год ввода в эксплуатацию мес. год.

- Жилые дома, учреждения и расстояние до объекта, расстояние до дороги в метрах.

- Географическая, гидрометеорологическая характеристика районов расположения объектов  организации (если рядом расположены водные объекты - подробная их характеристика: скорость и направление течения, площадь зеркала, характер береговой линии, расстояние до объекта). Экологические особенности района (наличие рядом памятников природы, ООПТ и т.д.).

- Режим работы предприятия и его структурных подразделений (круглосуточный, сменный, количество смен). Количество работников, всего, максимально в смену и среднее (с разбивкой по объектам).

- Перечень технологического оборудования  (нефтепроводы, емкости, резервуары, сливо-наливные эстакады, авто и ж/д цистерны, танкеры, баржи) и их характеристика:

- резервуарный парк – РВС и/или РГС, количество резервуаров по объемам и типам хранимых нефтепродуктов, их распределение по резервуарным паркам (если их несколько), план-схема резервуарного парка масштабированная, материал исполнения обвалования, его высота и толщина, площадь каждого резервуарного парка;

-кустовые установки – техническая характеристика площадки, наличие обвалования, характеристика площадки (площадь, материал покрытия, материал исполнения обвалования, его высота), характеристика  скважины.

- трубопроводы - название, длина (общая и наибольшего участка между задвижками, по каждому диаметру и типу транспортируемого нефтепродукта), диаметр, скорость прокачки, тип задвижек (автоматические, полуавто- или не автоматизированные) и их количество);

- автоцистерна - объем АЦ и ее одного отсека, (организация и оборудование площадки для АЦ (для АЗС) – характеристика площадки для АЦ (площадь, материал исполнения, наличие отбортовки, ее высота, наличие ливневой и/или дренажной канализации, наличие аварийного резервуара, его объем, насосы для перекачки – марка и производительность, характеристика сливной муфты, сливного колодца), организация сливно-наливных эстакад (для остальных объектов) – площадь, отбортовка, ее высота, тип покрытия площадки, количество стояков, характеристика технологических трубопроводов и насосов, оборот нефтепродуктов на эстакаде в год по маркам нефтепродуктов, наличие ливневой и/или дренажной канализации, наличие аварийного резервуара, его объем), маршрут следования АЦ (для ПЛРН на бензовоз);

- ж/д состав – максимальное количество цистерн в составе (которое заходит на эстакаду), объем одной цистерны, грузооборот нефтепродуктов в год по ж/д, технологическая характеристика эстакады (протяженность, количество и тип стояков, организация площадки – тип покрытия площадки, наличие обвалования, его высота и материал исполнения, наличие аварийного резервуара и его объем);

-нефтеналивное судно – тип судна (танкер – объем общий танкера и одного танка и/или баржа - объем), грузооборот в год по маркам нефтепродуктов, оборудование причала, наличие постоянно установленных боновых заграждений (схема установки), ширина русла реки в месте расположения объекта.

- Перечень нефтепродуктов по маркам.

- Наличие (нефтеловушки, очистные сооружения, аварийные амбары) и характеристики (емкость, производительность, размеры, место положение) защитных и очистных сооружений на объектах.

- Наличие и характеристика средств связи (телефонная, радиотелефонная, мобильная и т.д. связь), номера телефонов стационарной связи, абонентов радиосвязи и т.д. (пофамильно с указанием должности, по возможности указываются домашние и мобильные номера).

- Наличие и характеристика системы обеспечения пожарной безопасности (сигнализации (на складах ГСМ, автоматическая система пожаротушения) – тип и количество оповещателей, марка и количество средств пожаротушения (огнетушители, асбестовые полотна,  выкидные рукава, пожарные резервуары, пожарный трубопровод, гидранты) и  их характеристика.

- Ближайшие военизированные пожарные части, численность расчетов, техническая оснащенность, расстояние от объекта до ПЧ, способ оповещения (номер телефона, полное официальное название, адрес, полное официальное название).

- Оперативный план тушения пожаров на объектах предприятия (карточка тушения пожара, расчет сил и средств пожаротушения).

- Наличие собственных аттестованных на право ведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов аварийно-спасательных формирований (АСФ), копия свидетельства об аттестации, приказ о создании и состав (телефоны и должности), либо договор с профессиональным аварийно-спасательным формированиями на комплексное (абонентское) обслуживание по предупреждению и ликвидации АРН (копия договора, лицензии, свидетельства об аттестации).

- Перечень и характеристика техники, специальных технических средств и оборудования для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (техника предприятия и/или привлекаемого АСФ(Н)), места базирования, наличие сорбентов (название, назначение, количество), боновых заграждений, подпорных стенок и .т.д.

- Перечень средств для проведения мониторинга ОС (газоанализаторы и сигнализаторы, собственная или привлекаемая лаборатория, численность, место расположения, оснащение).

- План проведения комплексных учений по ликвидации РН (при наличии).

- Копии договоров с пожарными частями (при наличии).

- Наличие материальных (в т.ч. средств индивидуальной защиты) и финансовых резервов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (документально подтвержденная информация – копии приказов о создании таковых резервов и их перечень), страховой полис, договор страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.

- Копии лицензий на право ведения соответствующей деятельности.

- Способы, места складирования и утилизации нефтезагрязненных грунтов, замазученных отходов (согласованные в органах Росприроднадзора) и/или копии договоров на вывоз и утилизацию загрязненных грунтов с другими организациями (копии их лицензий).

- Приказ о создании  КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям). Положение о КЧС. Функциональные обязанности членов КЧС. Состав КЧС (должности, контактные телефоны).

- Контактное лицо (Ф.И.О., должность, контактный телефон).